Полосовой фильтр 3,6 - 3,8 мГц.

В продолжении темы о полосовых фильтрах был изготовлен и испытан на макете полосой фильтр из подручного материала.

Катушки намотаны на ферритовых стержнях не известной проницаемости, содержат 22 витка провода 0,15 мм.

Катушка связи содержит 5 витков провода 0.15 мм.

Результат настройки представлен на рисунках ниже.

Для расширения полосы пропускания можно добавить еще один контур.

А, это фильтр от очень известного и очень дорогого  трансивера .