Двухконтурный полосовой фильтр на диапазон 7 мГц.

В продолжение экспериментального исследования полосовых фильтров был изготовлен макет  фильтра на диапазон 7 мГц.

Особенностью экспериментальной конструкции являлось использование каркасов диаметром 20 мм и провода диаметром 1.0 мм. Каркасы были куплены в китайском магазине, там они продавались в наборах для кройки и шитья. Катушка индуктивности содержала 20 витков провода ПЭЛ 1.0. Отвод от  4 витка. Полосовой фильтр собирался по двухконтурной схеме, конденсатор связи 12 пф. Емкости конденсаторов образующих параллельные контура около 100 пф. Вид характеристики в диапазоне частот 4-8 мГц.

Фильтр не плохо согласован, но имеет широкую полосу, около 500 кгц по уровню ксв 2.