Полосовой фильтр на диапазон 7 мГц.

В продолжение экспериментального исследования полосовых фильтров был изготовлен макет  фильтра на диапазон 7 мГц.

Особенностью экспериментальной конструкции являлось применение ферритовых колец, которые были получены путем модернизации сердечников типа «бинокль».

Катушка индуктивности содержала 28 витков провода ПЭЛ 0.5.

Катушка связи 4 витка провода ПЭЛ 0.5.

Полосовой фильтр собирался по двухконтурной схеме, конденсатор связи 3.6 пф.

Емкости конденсаторов образующих параллельные контура около 40 пф.

Вид характеристики в диапазоне частот 1-30 мГц.

Вид характеристики в диапазоне 6.5-8 мГц.

Фильтр не плохо согласован, но имеет очень широкую полосу, около 1 мгц по уровню ксв 2.