Часть первая.

Исследование входных цепей трансивера TS-2000.

Современная радиолюбительская лабораторная база позволяет не только производить измерения различных параметров любительской аппаратуры и антенн, но и записывать параметры в память приборов, считывать из памяти в компьютер, выводить на монитор компьютера и распечатывать на принтере. Этими замечательными свойствами современных приборов воспользовался  Нижневартовский радиолюбитель UA9JAF. Задавшись вопросом: «А, что мы покупаем у зарубежных производителей радиолюбительской аппаратуры?», он просканировал входные цепи радиолюбительского трансивера TS-2000.

Результаты эксперимента представлены на рис.1-10:

- красный цвет – КСВ входной цепи;

- зеленый цвет – активная составляющая входной цепи;

- синий -  реактивная составляющая входной цепи.

Для удобства восприятия, графики для каждого диапазона представлены в двух масштабах.

Рис.1 Диапазон 80 м.

Рис.2 Диапазон 80 м.

Бедные радиолюбители! Стараются, антенны настраивают, а эти «производители» все их старания на нуль сводят! На частоте 3550 мГц, КСВ входной цепи равен 4! Какой прок от настроенной антенны, если входная цепь расстроена?

Рис.3. Диапазон 40 м.

Рис.4. Диапазон 40 м.

Рис.5. Диапазон 20 м.

Рис.6. Диапазон 20 м.

Рис.7. Диапазон 15 м.

Рис.8. Диапазон 15 м.

Рис.9. Диапазон 10 м.

Рис.10. Диапазон 10 м.

Итак, картина очевидная, не утруждают себя «производители» настройкой входных цепей.

Однако, история этим выводом не закончилась, UA9JAF человек творческий и очень дальновидный.  Понимая проблему в полном объеме, он посылает в качестве подарка, к дню рождения, современный радиолюбительский измерительный прибор автору этих строк.

Работа по исследованию входных цепей радиолюбительской аппаратуры продолжилась, параметры входных цепей не только измерялись, но и производилась их настройка.

Результаты измерений представлены на рис. 11-12.

Рис.11

Рис.12.

В результате проведенных изысканий можно согласиться с зарубежным «производителем», действительно, правильно настроить входную цепь вопрос не простой, требующий навыков и времени. Поэтому, «производители» упрощают входные цепи, чтобы избежать процесса настройки, что подтверждают рис. 1-10. Иногда встречаются китайские приемники вообще без входных контуров.

Кроме того, изыскания показали, что изготовить и правильно настроить входную цепь в любительских условиях без использования необходимых приборов просто  не возможно.

И последнее, о современных радиолюбительских приборах можно сказать, что сделаны они с учетом всех последних технологических требований.

Но!

Они не удобны в работе, как любая микропроцессорная техника! Эти бесконечные «Меню» уже основательно достали!

Как хорошо всем жилось без «Меню» и прочих «удобств», с какой теплотой приходится вспоминать аналоговые Х1-42 и им подобные приборы, правда размеры у них были не радиолюбительские.

Это не капризы, посмотрите на рис.11-12, на рис.11 характеристики нужно сдвинуть влево и сделать плоским низ, на рис.12 характеристики нужно сдвинуть вправо и тоже сделать плоским низ. Для  того, чтобы подстроить эти два полосовых фильтра необходимо:

- изменять емкости подстроечных конденсаторов;

- сканировать данные.

Эти два действия нужно повторять до получения желаемой картинки, однако сканирование занимает время до 1 минуты, это зависит от выбранного шага сканирования.

Вопрос: за какое время можно настроить один полосовой фильтр?

Ответ: терпения хватит не у всех.

После настройки, которая длилась около двух часов, при этом были использованы:

-современный радиолюбительский прибор;

- аналоговый прибор Е7-11;

- комплект конденсаторов постоянной емкости,

были получены характеристики, представленные на рис 13-14.

Рис.13.

Рис.14.

Замечания по рис.14 принимаются.

Конец первой части.

Часть вторая.

Исследование входных цепей IC765 Pro3.

Во второй части исследований  представлены сканы входной цепи трансивера IC765 Pro3, которые предоставил также UA9JAF.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

Прокомментировать  графики предлагаем всем желающим.  Комментарий  можно оставить  в гостевой книге.