Гаражная антенна.

Что делать? Если у радиолюбителя возникают проблемы, не позволяющие установить полноценную антенну. ЖКХ постепенно вытесняет радиолюбителей с крыш…

Первый вариант - это балконная антенна, о чем неоднократно сказано и написано на страницах Интернета. Однако, перечень не исчерпан!

В данном случае предлагается гаражная антенна. Требуются пояснения…

Гаражная антенна-это еще более углубленный компромисс радиолюбительской антенны, использование которой предназначено исключительно для прослушивания радиолюбительского эфира ( ЧМ диапазон уже достал своей рекламой и бестолковой трескотней) и проведения ближних связей.

При конструировании гаражной антенны удобно воспользоваться доступными коммуникациями гаражного массива.

Рис.1 (вид сверху)

На рис.1 предложен вариант простой гаражной антенны на два диапазона.

Рис.2 (вид с боку)

Антенна выполнена из двух отрезков полевого провода длинной 5,2 м и 7,1 м.

Рис.3

Провода заведены в гараж и соединены с кабелем RG58 (рис.3). Оплетка кабеля подключена к заземленной арматуре гаража.

Для настройки антенны применялся антенный анализатор (огромная благодарность RZ9JZ).

Рис.4

Рис.5

В результате антенна получилась на три диапазона.

Рис.6.

При испытании антенны удалось провести радиосвязи на диапазонах 7 мГц, 14 мГц, 21 мГц с российскими радиолюбителями при использовании трансивера мощностью 100 Вт.