Катушка радиолюбительского ГПД.

Фотография катушки представлена на рис.1.

Как известно из различных источников информации, катушка ГПД должна быть изготовлена в  виде жесткой консткуции, поэтому применяются каркасы из керамики и прочее… ( лучше не вспоминать).

Теорию по данному вопросу можно почитать здесь http://ua9snn.narod.ru/stabilizacija_chastoty_gpd.doc

В данном случае конструкция катушки  бескаркасная, намотана проводом диаметром 2мм.

Для создания жесткой конструкции витки катушки стянуты металлическими стержнями, пластины выполнены из диэлекрического материала. ( см. рисунок).

Данная конструкция была применена в радиолюбительском трансивере Рис.1, Рис.2,  с двумя преобразованиями частоты, первая ПЧ-5 мГц. Диапазон перестройки контура составил 6,8-23 мГц стабильность частоты ГПД была удовлетворительной на всех диапазонах, без использования специальных мер по термокомпенсации.

http://ua9snn.narod.ru/gpd.doc

Рис.1

Рис.2