Полосовой фильтр 3.5-3.8.

Продолжая заниматься макетированием и настройкой двухконтурных полосовых фильтров, пришлось обратить внимание на время, которое затрачивается на это занятие. Процесс настройки фильтров очень интересен, время летит не заметно, но пора уже подумать об эффективности.

Поэтому был проведен рейд по залежам Интернета, в результате  обнаружена масса различных программ, из массы была выбрана эта программа Full russian RFSimm99.

Программа простая, поэтому время на ее изучение было затрачено не много.

В программе был рассчитан  полосовой фильтр на 3,5-3,8 мГц  представленный на  рис1., АЧХ фильтра представлена рис.2.

Рис.1.

Рис.2.

Для проверки достоверности расчетных данных, по расчетным данным представленным на рис.1 были изготовлены колебательные контура для полосового фильтра.

Реальный полосовой фильтр изготовленный по результатам расчет был исследован при помощи одного из современных приборов. После незначительной корректировки расчетных значений полосового фильтра были получены результаты представленные  рис.3,4.

Рис.3

Емкости конденсаторов в колебательных контурах были увеличены до 240 пф, а емкость конденсатора связи уменьшена до 27 пф.