Таблица экспресс-настройки ресиверов.

| Тип ресивера | Настройка параметров приема | Выбор программ | Инициализация САМ-модуля | Регулировка звука | Кодировка | Установка тестовой таблицы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCOPUS | ESC --- Enter --- Config Reseiver Satellite LNB Local Oscillator (выбор значения) Enter LNB Power Supply (выбор значения) Enter Transponder Frequency (выбор значения) Enter Symbol Rate (выбор значения) Enter Viterbi Rate (выбор значения) Enter Spektral Inversion Automatic Enter Frequency Drift Compensation Between +/- 6 Mhz Enter Network Cannels (выбор значения) Enter ESC | ESC --- Enter --- Config Status Test Run Service DVB Service (поиск программ) Enter ESC | Автоинициализация. | ESC --- Enter --- Config Status Test Run Service Mode Play Decoder Unmute Audio1 Output Volume (регулировка звука) Enter ESC | ESC --- Enter --- Config Reseiver Decoder System . . . Biss - Mode1 Session Word (ввод кодового слова) Enter ESC | ESC --- Enter --- Config Status Test RUN Service Mode Video Operation Mode--- Black Out Enter ESC | Настройка производится с использованием индикатора, установленного на передней панели. |
| DVS - 2018 BS | Main Menu --- User Installation---OK* Satellite Frequency-OK* (ввод значения)-OK* Symble Rate-OK* (ввод значения)-OK* LNB Frequency-OK* (ввод значения)-OK* LNB Power Supple-OK* (выбор значения 14v. ver.polarity 18v. hor.polarity)-OK* 22 KHz Tone-OK* (ввод OFF/ON)-OK* TS Input Port- OK (выбор значения SAT Input ASI Input)- OK TS Output Options- OK (выбор значения Descrambled Stream Original Stream No Stream Out)-OK Rolling Interval- OK (выбор значения 00002 times)-OK Key Lock- OK (выбор значения ON/OFF)-OK Factory Defauit- OK (выбор значения Reset)- OK Language- OK (выбор значения English)- OK Output Packet Lengft- OK (выбор значения Bytes 188)- OK | Main Menu --- User Installation Channel Search---OK* Search TP --- ( поиск канала) OK*,OK* Main Menu --- User Installation Channel Search-OK* Search TP Search SAT--- (расширенный поиск)- ОК* | 1.Автоинициализация (при использовании аналогового выхода) 2. Main Menu --- User Installation Channel Search Program Manager --- OK (выбрать программу)-ОК (выбрать) Decrypt by CAM up --- OK или Decrypt by CAM dwn --- OK (при использовании ASI выхода) | Регулируется кнопками после выбора программы | Нет | Нет | * при перестройке канала Настройка производится с использованием индикатора, установленного на передней панели. |
| COSHIP | MENU --- Channel Installation OK Set LNB Parameter OK LNB Power OFF/ON LNB Tipe SINGLE/UNIVERSAL 22 K OFF/ON LOW FREG (MHZ) (выбор значения) OK HIGH FREG (MHZ) (выбор значения, если включен, UNIVERSAL LNB Tipe ) OK MENU --- CHANNEL SEARCH--- OK DOWN FREG (MHZ) OK SYMBOL RATE (KS/S) OK POLARIZATION VER/HOR NIT SWITCH ON/OFF MENU | MENU PROGRAM SELEKT- OK TV PROGRAM SELEKT- OK (выбор программы) OK | Автоинициализация. | Регулируется кнопками после выбора программы | Нет | Нет | Настройка производится с использованием внешнего монитора. |
| MX-2 | ESC INPUT/DECODER INPUT ENTER QPSK1/QPSK2 (выбор варианта) ENTER Frequncy (выбор значения) ENTER LNB Freq (выбор значения) ENTER SYM.RATE (выбор значения) ENTER FEC (выбор значения) ENTER POLARITE (выбор значения) ENTER 22 kHz (выбор значения) ENTER | ESC INPUT/DECODER DECODER ENTER D1/D2 (выбор варианта) ENTER …….. …….. WORK MODE ENTER SERVICE MODE ENTER (выбор значения) ENTER VIDEO ENTER | Вставить модуль ESC INPUT/ DECODER DECODER ENTER D1/D2 (выбор варианта) ENTER INPUT ENTER CAM1/CAM2 (выбор варианта) ENTER | ESC INPUT/ DECODER DECODER ENTER D1/D2 (выбор варианта) ENTER …….. …….. AUDIO ENTER AUDIO LEVEL (выбор значения) ENTER | Нет | Нет | Настройка производится с использованием индикатора, установленного на передней панели. |