Положение о контроле за качеством строительно-монтажных работ в ООО .

1. Общие положения.

Требуемые качество и надежность систем кабельного телевидения должны обеспечиваться строительными организациями, путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективности контроля на всех стадиях строительства.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами ООО  или специальными службами входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать:

- входной контроль рабочей документации, материалов и оборудования;

- операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций;

- инспекционный контроль;

- приемочный контроль строительно-монтажных работ.

2. Входной контроль.

При входном контроле рабочей документации (рабочего проекта)  производиться проверка ее комплектности и достоверности содержащейся в ней технической информации для производства работ, а также юридической и лицензионной информации:

- наименование организации;

- номер лицензии;

- наличие акта экспертизы проекта;

- наличие листа согласований;

- наличие общих указаний;

- ситуационных схем;

- плана расположения оборудования и проводки;

- спецификации оборудования, изделий и материалов;

- наличие у руководителей, инженерно-технических работников, мастеров, бригадиров и членов бригад документов удостоверений, сертификатов на производство названных работ.

При входном контроле материалов и оборудования проверяется:

- коаксиальный и оптический кабель, а также средства их крепления;

- магистральные распределители;

- абонентские ответвители;

- магистральные и домовые усилители;

- средства подъездной, подвальной и чердачной разводки

внешним осмотром, соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. При входном контроле  коаксиальных и оптических кабелей,  магистральных распределителей, абонентских ответвителей, магистральных и домовых усилителей проверяются их электрические параметры. Результаты измерения электрических параметров фиксируются в протоколах входного контроля.

3. Операционный контроль.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологии выполнения:

- настройки домовых и магистральных усилителей;

- разделки и заделки кабельных разъемов и соединений;

- подвеса и крепления коаксиального и оптического кабеля;

- крепления средств подъездной, чердачной и подвальной разводки.

Проверять соответствие выполняемых работ рабочим чертежам (рабочий проект), строительным нормам, правилам  и стандартам. Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ. Основными документами при операционном контроле являются типовые технологические карты и схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Схемы операционного контроля качества строительно-монтажных работ должны содержать электрические и монтажные схемы, с указанием допустимых отклонений, перечни операций и процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, измерительной лаборатории и других служб специализированного контроля.

4. Инспекционный контроль.

На всех стадиях строительно-монтажных работ с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля  выборочно осуществляеться инспекционный контроль.

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываються мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываются также требования органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.

5. Приемочный контроль.

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ. Приемочный контроль производится в ООО  в соответствии с приказом №_____   от  ____ сентября 2007 года и ГОСТ Р 52023-2003.

При приемочном контроле сетей кабельного телевидения производятся приемочные измерения следующих параметров:

- уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения каналов;

- разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения;

- разность уровней напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов;

- неравномерность АЧХ каналов распределения радиосигналов;

- импульсная характеристика (К-фактор) канала распределения радиосигнала;

- отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе частот канала изображения;

- отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в канале распределения;

- отношение сигнала изображения к фоновой помехе;

- отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBn и второго CSOn порядков в канале распределения;

- отношение сигнала изображения к перекрестной помехе;

- переходное затухание между выходами абонентских розеток;

- субъективная оценка качества изображения на экране контрольного телевизора, подключенного к абонентской розетки.

Значения нормируемых параметров кабельной распределительной сети представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБ(мкВ) - максимальный -минимальный | 80 60 |
| 2 | Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения радиосигналов, дБ(мкВ) -максимальная -минимальная | 10 20 |
| 3 | Разность уровней напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов, дБ(мкВ) не более | 12 |
| 4 | Неравномерность АЧХ канала распределения радиосигнала, дБ, не более -в полосе частот от fн.и до fн.з -в полосе частот 0,5 мГц в пределах полосы частот от fн.и до fн.з | 3 0,5 |
| 5 | Импульсная характеристика (К-фактор) канала распределения, %, не более | 7 |
| 6 | Отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе частот канала изображения, дБ, не более | 43 |
| 7 | Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в канале распределения, дБ, не менее | 57 |
| 8 | Отношение сигнала изображения к фоновой помехе, дБ, не менее | 46 |
| 9 | Отношение радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего CTBn и второго CSOn порядков в канале распределения, дБ, не менее | 54 |
| 10 | Отношение сигнала изображения к перекрестной помехе, дБ, не менее где Ln=10lg(N-1) | 46+Ln |
| 11 | Переходное затухание между выходами абонентских розеток, дБ, не менее | 22 |
| 12 | Субъективная оценка качества изображения на экране контрольного телевизора, подключенного к абонентской розетки, по пяти бальной шкале, баллов, не менее | 4 |

Измерение параметров кабельной распределительной сети проводятся на выходе абонентской розетки или эквиваленте длинной 25 метров.

Оборудование кабельной распределительной сети и средства измерений должны включаются не менее чем за 30 минут до начала проведения измерений. Подключение средств измерений не должно оказывать влияние на результаты измерений. Измерения параметров кабельной распределительной сети проводят при номинальном режиме работы оборудования сети.

Перечень измерительных средств представлен в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование средства измерения | Параметр | Значение параметра | Пункт таб.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селективный измерительный приемник (селективный вольтметр) | Диапазон частот, мГц Предел измерения уровней напряжения, дБ(мкВ) Погрешность, дБ, не более | 5-1000 -10 до 137 1 | 1,2,3,4,6,7,9,10,11 |
| 2 | Высокочастотный генератор сигналов 2 шт. | Диапазон частот, мГц Основная погрешность установки частоты, %, не более | 5-1000 0,1 | 4,6,7,8,9,10,11 |
| 3 | Генератор телевизионных измерительных сигналов | ГОСТ 18471 | --- | 5 |
| 4 | Телевизионный осциллограф | Погрешность измерения временных интервалов, %, не более Коэффициент вертикального отклонения, В/см, не менее | 5 0,01 | 5 |
| 5 | Телевизионный измерительный демодулятор | ГОСТ Р 50890 Диапазон входных уровней, дБ(мкВ) | 60-100 | 5 |
| 6 | Измеритель модуляции | Диапазон частот, мГц Полоса частот модулирующих сигналов, кГц Пределы измерения амплитудной модуляции, % | 5-1000 0,03-60 1-100 | 8 |
| 7 | Низкочастотный генератор сигналов | Диапазон частот, кГц Диапазон выходных напряжений, В | 0,03-20 0,001-10 | 10 |
| 8 | Низкочастотный селективный микровольтметр | Пределы измерения напряжений,В Диапазон частот, кГц Основная погрешность измерений, %, не более | 10-6 -10 0,02-100 10 | 10 |
| 9 | Контрольный телевизор | Диагональ экрана не менее 37 см | --- | 12 |

Структурные схемы и методы измерения представлены в ГОСТ Р52023-2003.

Результаты приемочного контроля фиксируются в акте и протоколе.

Внутрипроизводственная система контроля качества строительно-монтажных работ.

| № п/п | Вид контроля | Порядок осуществления, ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль | Входной контроль рабочей документации (рабочего проекта), технической и экономической части, производится специалистам производственно-технического отдела и планово-экономического отдела аппарата управления. Ответственные исполнители: Входной контроль рабочей документации (рабочего проекта), юридической, лицензионной части производится специалистами юридического отдела и отдела кадров аппарата управления. Ответственные исполнители: Входной контроль (сплошной и выборочный) материалов и оборудования производится специалистами территориальных подразделений, с участием представителя производственно-технического отдела аппарата управления. Ответственные исполнители: |
| 2 | Операционный контроль | Операционный контроль (органолептический, измерительный, сплошной, выборочный) производится специалистами территориальных подразделений, с участием представителя производственно-технического отдела аппарата управления. Ответственные исполнители: |
| 3 | Инспекционный контроль | Инспекционный контроль на всех стадиях строительно-монтажных работ производится инженерно техническими работниками аппарата управления. Ответственные исполнители: |
| 4 | Приемочный контроль | Приемочный контроль производится инженерно техническими работниками аппарата управления и специалистами территориальных подразделений в соответствии с распоряжениями и приказами руководителя предприятия. Ответственные исполнители: |

Разработал                                    UA9SNN

Внутрипроизводственная система контроля качества строительно-монтажных работ утверждена руководителем, разработана специалистом по качеству строительно-монтажных работ на основании действующих и регламентирующих документов. Данная система предусматривает улучшение качества работ, повышение ответственности непосредственных исполнителей.

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

______________/                           /

«_____» _____________ 2007 г.